## Slide 1
إدراك • قرار • تنفيذ
سابق
SABEQ
نظام درون ذاتي يفتح الطريق أمام مركبات الطوارئ داخل إكسبو 2030 الرياض

## Slide 2
02 الفريق
أعضاء الفريق
عبدالله النشوان
عبدالعزيز بن شبرين
فارس المرزوق
زياد آل وليد
حاتم المونس

## Slide 3
03 نظرة عامة
المحتويات
01
أعضاء الفريق
02
المشكلة والحل
03
وصف الفكرة
04
التقنيات المستخدمة
05
البيانات المستخدمة
06
تدفق البيانات واستخدامها
07
ملخص

## Slide 4
04 المشكلة والحل
المشكلة وحلّها
المشكلة
في الفعاليات الكبرى، يتحرك آلاف الزوار بين البوابات والمواقع ونقاط النقل في الوقت نفسه، ما يجعل رصد الازدحام مبكرًا واتخاذ قرار سريع أمرًا صعبًا، وقد يؤدي ذلك إلى توجيه مركبات الطوارئ نحو مسارات مزدحمة وتأخر وصولها.
الحل
رصد مبكر للازدحام
تستطلع الدرون المسارات من الأعلى، ويحلل الذكاء الاصطناعي كثافة المشاة في كل مسار لحظيًا.
اختيار ذكي للمسار
يقارن النظام كثافة المشاة مع طول المسار، ثم يحدد المسار الأنسب لمركبة الطوارئ قبل تحركها إليه.
استجابة استباقية
تتقدم الدرون أمام المركبة وتستخدم التنبيه الصوتي والضوئي لإخلاء المسار قبل وصولها.

## Slide 5
05 حجم التحدي
لماذا هذه المشكلة مهمة في إكسبو؟
+10
+18
+24
+30
+34
+37
+39
+40
+41
+42
مليون زيارة
35
65
91
114
133
149
162
172
181
187
191
194
196
197
دولة مشاركة
+40
+76
+107
+133
+155
+174
+189
+201
+211
+218
+223
+226
+228
+230
جناحًا

## Slide 6
06 شواهد من الواقع
خلال إكسبو أوساكا
إجمالي من تلقّوا العلاج
4,289
8,043
11,297
14,087
16,448
18,417
20,029
21,320
22,326
23,081
23,622
23,985
24,205
24,318
24,360
24,366
شخصًا تلقوا علاجًا في المرافق الطبية داخل الموقع.
23
44
61
76
89
100
109
116
121
125
128
130
131
132
حالة يوميًا
118
222
312
389
454
509
553
589
617
638
652
662
669
672
673
حالة خارج موقع إكسبو

## Slide 7
07 الفكرة
وصف الفكرة
إدراك
قرار
تنفيذ
01
نظام درون ذاتي مصمم لدعم مركبات الإسعاف والطوارئ داخل إكسبو 2030 الرياض، حيث قد تؤدي كثافة الزوار إلى تأخير وصول فرق الاستجابة.
02
يستخدم سابق الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لتحليل كثافة المشاة في المسارات المختلفة، ويجمع هذه البيانات مع مسافة كل مسار لاختيار الطريق الأسرع للوصول إلى موقع الحالة الطارئة.
03
بعد اختيار المسار، يتقدم الدرون أمام مركبة الإسعاف لتنبيه الزوار عبر مكبر الصوت والإضاءة، بهدف إفساح الطريق وتقليل زمن الاستجابة.

## Slide 8
08 التقنية
التقنيات المستخدمة
YOLO
اكتشاف المشاة وقياس كثافة الحشود.
OpenCV
معالجة صور الكاميرا وتجهيز الإطارات.
ROS 2
نقل الصور والنتائج بين عقد النظام.
Gazebo Harmonic
محاكاة بيئة الفعالية واختبار السيناريو.
PX4
محاكاة وتنفيذ التحكم بالطيران.
MAVSDK
إرسال أوامر المهمة والمسارات للدرون.
Backend & Frontend (Dashboard)
عرض المسارات والخريطة واستقبال البلاغات.

## Slide 9
09 البيانات
البيانات المستخدمة
يعتمد النموذج الأولي على بيانات مرئية من بيئة المحاكاة، تُحلّل لحظيًا لتحويل المشهد إلى مؤشرات ازدحام تدعم اختيار المسار الأنسب.
المصدر
بث كاميرا الدرون داخل Gazebo.
المعالجة
اكتشاف الأشخاص باستخدام YOLO وتحديد موقع كل شخص بالنسبة للمسارات.
التحليل
حساب عدد المشاة وكثافتهم في كل مسار، وربطها بطول المسار.
المخرجات
مؤشر ازدحام لكل مسار + المسار الأنسب لمركبة الطوارئ.
01
بث الكاميرا
02
تحليل الازدحام
03
قرار المسار

## Slide 10
10 آلية العمل
كيف يعالج سابق البيانات ويتخذ القرار؟
1
المحاكاة Gazebo
محاكاة مسارات إكسبو 2030 وحركة المشاة وكاميرا الدرون.
2
نقل البيانات ROS 2
نقل صور الكاميرا إلى نظام الرؤية الحاسوبية.
3
اكتشاف المشاة YOLO
تحليل الصور واكتشاف الأشخاص وحساب أعدادهم.
4
اختيار المسار Route Selector
مقارنة المسارات حسب المسافة وكثافة المشاة لاختيار المسار الأسرع.
5
تنفيذ المهمة PX4 / MAVSDK
توجيه الدرون إلى المسار المختار ومرافقة مركبة الطوارئ.

## Slide 11
11 المواءمة
مواءمة الفكرة مع تحدي إكسبو
التحدي 3.1: صعوبة رصد الازدحام مبكرًا بما يسمح بالتصرّف، مع حركة آلاف الزوار بين البوابات والمواقع ونقاط النقل.
رصد مبكر للازدحام
تستطلع الدرون المسارات من الأعلى ويحلل الذكاء الاصطناعي كثافة المشاة لحظيًا قبل وصول مركبة الطوارئ.
قرار تشغيلي فوري
يقارن النظام بين كثافة المشاة وطول المسارات ويحدد المسار الأنسب بدل الاعتماد على التقدير اليدوي.
استجابة استباقية
بعد اختيار المسار، تتقدم الدرون أمام المركبة لتنبيه الزوار وإخلاء المسار قبل وصولها.
قابلية التوسع
يمكن تطبيق النظام في المعارض والملاعب والمطارات ومواقع الفعاليات ذات الكثافة العالية.

## Slide 12
12 الخلاصة
ملخص
سابق يحوّل الدرون من أداة مراقبة إلى عنصر ذكي واستباقي في إدارة الازدحام والطوارئ.
01
يرصد
كثافة المشاة لحظيًا من الجو.
02
يحلل
المسارات ويحدد الأقل ازدحامًا.
03
يتصرف
بتوجيه الدرون لإخلاء المسار قبل وصول مركبة الطوارئ.
النتيجة
قرار أسرع، استجابة أكثر كفاءة، ومسار أكثر أمانًا داخل الفعاليات عالية الكثافة.

## Slide 13
13 التحقق
الاختبار / التحقق
✓
الرؤية الحاسوبية
تشغيل نموذج YOLO بنجاح لاكتشاف المشاة وتحليل كثافتهم داخل بيئة Gazebo.
✓
تكامل الأنظمة
ربط Gazebo مع ROS 2 وتبادل البيانات بين عُقد النظام بنجاح.
✓
اختيار المسار
اختبار ثلاثة مسارات بكثافات مختلفة، واختيار المسار الأقل زمنًا بناءً على المسافة وعدد المشاة.
✓
التحكم الذاتي
ربط نظام اتخاذ القرار مع Mission Controller لتنفيذ المسار المختار تلقائيًا.
✓
الاختبار الشامل (End-to-End)
التحقق من تسلسل عمل النظام، بدءًا من رصد المشاة وحتى توجيه الدرون ومرافقة مركبة الطوارئ.

## Slide 14
14 النموذج الأولي
العرض التوضيحي / اللقطات / المحاكاة

## Slide 15
15 المرحلة القادمة
التحديات والخطط المستقبلية
التحديات
دقة اكتشاف الأشخاص البعيدين مقابل سرعة المعالجة.
ربط قرار المسار بالتحكم الذاتي بشكل مستقر.
اختبار تغيّر كثافة الحشود لحظيًا.
محدودية البطارية تقلل مدة تنفيذ المهمة.
ما نحتاج دعمه
مراجعة سيناريو العرض ومعايير التقييم.
ملاحظات على السلامة والتطبيق الواقعي داخل الفعاليات.
التعاون مع الجهات المنظمة لإكسبو 2030 وفرق الطوارئ لتجربة النظام وتقييم فعاليته.
الخطوات القادمة
الانتقال من المحاكاة إلى التجارب الميدانية باستخدام درون حقيقي.
تطوير النظام لإعادة تخطيط المسار لحظيًا عند تغير كثافة المشاة.
تحسين دقة تقدير زمن وصول مركبات الطوارئ.

## Slide 16
16 المرحلة القادمة
الجاهزية التقنية والتكلفة
TRL
مستوى الجاهزية التقنية | TRL 4
تم تطوير نموذج أولي متكامل واختباره بنجاح في بيئة محاكاة.
يجمع النظام بين رصد الحشود، تحليل المسارات، اتخاذ القرار، والتحكم الذاتي بالدرون ضمن منظومة واحدة.
تم إثبات الفكرة تقنيًا وإظهار دورة المهمة كاملة من
الإدراك -القرار - التنفيذ.
التكلفة التقديرية
تكلفة النموذج الأولي
4,000 ريال سعودي
تشمل: منصة الدرون والمحركات ومكونات الطيران.
Flight Controller وGPS.
وحدة معالجة مثل Jetson.
الكاميرا, البطاريات, خفض التكلفة
يعتمد المشروع على تقنيات مفتوحة المصدر مثل:
ROS 2 • PX4 • YOLO • Gazebo
مما يقلل تكلفة البرمجيات والتراخيص، ويسهّل التوسع مستقبلًا.
معظم التكلفة تتركز في العتاد، بينما البنية البرمجية منخفضة التكلفة وقابلة لإعادة الاستخدام والتوسع.

## Slide 17
شكراً
سابق | SABEQ